A légmentesen lezárt akkumulátorokról.

Beszélnünk kell erről, mert általában ezt az akksit szeretjük leginkább felhasználni.

Nem nagy dolog, ha néhány alapvető szabályt betartunk. (amit általában senki nem tart be, ezért csodálkozva tapasztalja, hogy az 5-10 –ik töltés után az akkuja kapacitása jelentősen lecsökkent)

- Légmentesen lezárt akku nem létezik!

- Biztonsági okokból minden ólom akkunál van egy biztonsági szelep, ami az akku felrobbanását megakadályozza.

- Sajnos ez a szelep arra is alkalmas, hogy túltöltés esetén a keletkező durranógáz eltávozzon. Vagyis az akkuból elfogyjon a víz (desztillált).

- Ennek megakadályozására, be kell tartani egy alapszabályt, amit a jobb akkukon fel is tüntetnek: Ciklikus töltés 14,4V Standby töltés 13,6-13,8V

- Ennek oka elektrókémiai, biztos van szakember köztünk, aki meg tudja világosítani az elménket. Én csak annyit tudok, hogy nincs, vagy minimális a gázfejlődés 13,8V –nál.

- A gyári töltők többsége, még ha rá is van írva, nem alkalmas zselés, légmentesen lezárt akkuk töltésére. Ezt egy sima feszültségméréssel el lehet dönteni, (ha megengedi a kereskedő!!!) mert terhelőáramra nincs szükség, csak a feszültség ténye (10mA) is tönkreteszi az akkut.

- Ha egyszerű töltőt használunk, ami 13,8 –nál határol, a töltési idő megnő (de igen biztonságos). A jó az lenne, ha 13,….V –ig töltene 1/2C vel, majd átkapcsolna fesz. Generátorra. Persze sajnos ide oda kapcsolgatna, mert a belső ellenállás miatt az akku feszültsége is változik.

- Adjatok 5-letet de ne bonyolultat mert azt ÚÚÚÚÚtálom.