Subwoofer szűrő áramkör 1    W2007 rajz

A kapcsolással egy jó minőségű aluláteresztő áramkört valósíthatunk meg. A vágás frekvenciája P2-vel állítható.

IC1a közösíti a Sztereo jeleket és P1/R1(R2) arányban erősít, illetve szintet csökkent.  P1 helyén (R3) 33k Ω ellenállással egyszeres lesz az erősítés.

IC1b hajtja végre a tényleges vágást 12dB/oktáv meredekséggel.  Csak a vágási frekvencia ( 30Hz és 150Hz ) alatti jelek lesznek erősítve. P2 helyén (R5 és R7) pozícióban 2db 10k Ω-val kb. 90Hz lesz a frekvencia töréspontja.

# Text boxes

## C7

## R3

## C2,C3,C6,C7=100n ker.

## C5b : 68n

## -12V

## 2x 100n

## C5a : 330n

## 33k

## C4a

## C4b

## C9

## C6

## 4

## +12V

## 22u

## C1

## 7

## Ki

## R10

## 220

## 8

## 6

## 5

## R1

## R7

## 22k

## R77

## R8

## 4k7

## R77

## R5

## 22k

## R77

## R6

## 4k7

## R77

## 22u

## C8

## C3

## C2

## Be Bal

## Be Jobb

## 39p

## R 4

## 10

## R77

## R2

## 33k

## IC: TL062

## IC1b

## IC1a

## P1

## P2

## 2

## 3

## 1

## R9

## 10

## R77

## 0V

## 47k