;------------------------------------------------------------------------------

; Konstanten fuer Display Kommandos ST7665

;------------------------------------------------------------------------------

DISPOFF		.EQU	10101110b	; (1) Wert fuer Display OFF

DISPON		.EQU	10101111b	; (1) Wert fuer Display ON

DISPSTART		.EQU	01000000b	; (2) Basiswert	fuer Display Start Line

PAGEADR		.EQU	10110000b	; (3) Basiswert fuer Page Address Set

COLADRL		.EQU	00000000b	; (4) Basiswert fuer LSB Column Address Set

COLADRH		.EQU	00010000b	; (4) Basiswert f�r MSB Column Address Set

ADCSELECT		.EQU	10100000b	; (8)

REVERSEDISP		.EQU	10100110b	; (9)

DISPALLON		.EQU	10100100b	; (10)

LCDBIAS		.EQU	10100010b	; (11)

SETMODIFYRD	.EQU	11100000b	; (12)

RESMODIFYRD	.EQU	11101110b	; (13)

RESET			.EQU	11100010b	; (14)

COMMODE		.EQU	11001000b	; (15)

POWERCTRL		.EQU	00101000b	; (16)

VOLTAGEREG		EQU	00100000b	; (17)

VOLUMESET		.EQU	10000001b	; (18)

STATICINDI		.EQU	10101100b	; (19)

#define COLOFF

#ifdef COLOFF

COLADROFF	.EQU	4	; Offset der Spaltenadresse f�r Displayinhalt

DSPRAMOFF	.EQU	0	; Spaltenadresse f�r Display-RAM zur freien Benutzung

#else

COLADROFF	.EQU	0	; Offset der Spaltenadresse f�r Displayinhalt

DSPRAMOFF	.EQU	128	; Spaltenadresse f�r Display-RAM zur freien Benutzung

#endif

;------------------------------------------------------------------------------

; Makros fuer Displayausgaben

;------------------------------------------------------------------------------

#define	DISPBEF		CLR	RS	; Befehlsmodus fuer Display

#define	DISPDAT		SETB	RS	; Datenmodus fuer Display

#define	DISPOUTA	MOVX	@R0,A

#define	DISPINA		MOVX	A,@R0

#define	DISPBEFOUTA	LCALL DSPBEFOUT	; Befehl zum Display ausgeben

#define	DISPDATOUTA	LCALL DSPDATOUT	; Daten zum Display ausgeben

#define	DISPDATINA	LCALL DSPDATIN	; Daten vom Display lesen

#define COLADR		LCALL	SETCOLOFF

;------------------------------------------------------------------------------

; Das Display initialisieren

;------------------------------------------------------------------------------

DISPINIT:

CLR	DRES	; Display Reset

NOP

SETB	DRES

MOV	A,#50

LCALL	WARTEMS

MOV	A,#DISPSTART

DISPBEFOUTA

MOV	A,#DISPON

DISPBEFOUTA

MOV	A,#DISPALLON

DISPBEFOUTA

MOV	A,#COMMODE

DISPBEFOUTA

MOV	A,#ADCSELECT+1

DISPBEFOUTA

MOV	A,#VOLUMESET	; Kontrast einstellen

DISPBEFOUTA

MOV	A,#33	; 0..63

DISPBEFOUTA

MOV	A,#LCDBIAS+1

DISPBEFOUTA

MOV	A,#POWERCTRL+111b

DISPBEFOUTA

MOV	A,#VOLTAGEREG+100b

DISPBEFOUTA

RET

;------------------------------------------------------------------------------

; Befehl im A zum Display ausgeben

;------------------------------------------------------------------------------

DSPBEFOUT:	DISPBEF

DISPOUTA

RET

;------------------------------------------------------------------------------

; Daten im A zum Display ausgeben

;------------------------------------------------------------------------------

DSPDATOUT:	DISPDAT

DISPOUTA

RET

;------------------------------------------------------------------------------

; Ein Byte vom Display in den A lesen

;------------------------------------------------------------------------------

DSPDATIN:

DISPDAT

DISPINA	; ersmal ein Dummy-Read

DISPINA	; Daten lesen

RET